询价公告

我院拟建设院内门禁管理系统一套，现就该项目的采购、安装及调试事项，欢迎意向供应商报名参加。

一、项目概况说明：

本次项目为院内门禁管理及相关辅助系统（项目号：MYXX-xxh2023-05）采购、安装及调试。

二、项目性能指标要求：

见附件一

三、投标要求

1.  本次为整体采购，所提供的技术参数供参考，投标人可在满足基本要求前提下提供更高的配置。

2.   门禁系统需与院内原门禁系统兼容，需提供厂家证明材料。

3.  中标人需负责系统的开通调试，并对采购人指派的人员进行系统安装、操作、使用、维护等方面培训。

4.  投标人必须提供投标单位资质证明（含企业营业执照、电子与智能化专业承包贰级及以上资质证书、联系人、通讯方式等，且所有复印件需加盖公章）以及投标人法定代表对投标代表的授权书原件。

5.  材料文件必须包含报价单、项目设计方案、规格技术参数偏离表、技术支持、售后服务及培训方案及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

6.  其他有利于参与者的证明文件。

7.   提供附件一、附件二报价单，并加盖公司公章，单独密封。

8.   资质文件应包括以上内容，但不局限于以上内容，均要求法定代表人或委托代理人签字盖章。

四．报价要求

投标总报价为本项目安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用。

五、材料文件的递交

投标人应密封好报价文件，并在2023年 8 月 11  日17：00前递交到我院 信息中心   。

六．售后服务要求

1.投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。项目整体要求至少一年免费保修（含软件升级）和终身有偿维护。合同保修期从验收完成后开始计算。

2.系统发生故障时，中标供应商须尽快提供技术服务、升级服务并负责对运行中出现的故障进行处理，根据实际故障情况派员负责查找故障原因并将系统恢复正常运行状态。

七、付款方式

1、自合同签订后收到发票20个工作日内，支付30%的合同款支付给供应商，实施完成验收后收到发票20个工作日内，支付60%的合同款支付给供应商，质保一年结束前一个月内，将剩余款项一次性支付给供应商；

2、如涉及付款优惠等条件，可根据具体情况，另行商议；

单位：南京梅山医院有限责任公司

项目地址：南京梅山医院院内

联 系 人：吕老师

联系电话：025-86363980

2023年 8 月 4 日

附件一

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 推荐品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 门禁主系统 |
| 1 | 人脸一体机（室内） | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 ★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； ★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 ★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持 IC 卡（mifare卡）识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 ★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。 ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 | 海康威视、大华、宇视 | 8台 |  |
| 2 | 人脸一体机（室外款） | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 ★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； ★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 ★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持 IC 卡（mifare卡）识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 ★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。 ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 海康威视、大华、宇视 | 2台 |  |
| 3 | 一体式采集发卡机 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。（公安部检验报告证明） 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸等用户信息采集登记。（公安部检验报告证明） 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。（公安部检验报告证明） 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。（公安部检验报告证明） ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（公安部检验报告证明） ★1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。（公安部检验报告证明） ★设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（公安部检验报告证明） 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明） | 海康威视、大华、宇视 | 1台 |  |
| 4 | 管理平台 | 支持50路门禁接入，支持考勤模块接入 | 海康威视、大华、宇视 | 1台 |  |
| 5 | 电锁 | 电锁与门适配选型 | 国产优质 | 8台 |  |
| 6 | 支架 | 配套 | 国产优质 | 8套 |  |
| 7 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 海康威视、大华、宇视 | 6个 |  |
| 8 | 电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-30℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 海康威视、大华、宇视 | 10台 |  |
| 9 | 电源箱 | 安装电源 | 国产优质 | 10套 |  |
| 10 | 网线 | 六类网线 | 凯图、岳丰、帝一 | 1000米 |  |
| 11 | 开关电源线 | RVV3*1.5 | 凯图、岳丰、帝一 | 500米 |  |
| 12 | 一体机电源线 | RVV2*1.0 | 海康威视、大华、宇视 | 500米 |  |
| 13 | 门锁线 | RVV4*1.0 | 凯图、岳丰、帝一 | 100米 |  |
| 14 | 开门按钮线 | RVV2*1.0 | 凯图、岳丰、帝一 | 100米 |  |
| 15 | IC卡 | 卡片类型：IC卡(国产芯片) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 海康威视、大华、宇视 | 500张 |  |
| 16 | 线管 | PVC线管 | 国产优质 | 100米 |  |
| 17 | 辅材 | 管线及施工辅材 | 国产优质 | 1项 |  |
| 二、 | 门禁网络支持系统 |
| 1 | 核心交换机 | 1 ★交换容量≥38Tbps、包转发率≥7200Mpps，以官网最小值为准，提供官网链接和截图 2 ★主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，电源模块冗余, 整机业务接口板插槽数≥3 3 ▲以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、1G/2.5G/5G/10G自适应电口、40G端口、100G端口，单槽位万兆端口密度≥48，单槽位40G端口密度≥24，100G端口密度≥4，提供官网链接以及截图证明 4 ▲跨槽位线速单向转发能力≥480G，提供泰尔实验室测试报告 5 支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，一虚多技术（1:N），提供泰尔实验室测试报告 6 ▲支持纵向虚拟化，在纵向维度上将核心和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备，提供泰尔实验室测试报告 7 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4、等价路由、策略路由、路由策略 8 支持硬件级加密技术Macsec技术，提供泰尔实验室测试报告 9 ▲支持防火墙、IPS、ACG、LB等模块，提供官网截图和链接 10 支持VxLAN ，提供泰尔实验室测试报告 11 支持Telemetry流量可视化功能，提供泰尔实验室测试报告 12 ★单台配置要求：配置双主控、双电源，24端口千兆以太网电接口+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)；24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC);1根SFP+电缆5m 13 产品生产厂商需通过ISO 50001能源管理体系认证，要求提供证书复印件 14 提供针对本项目原厂授权 | 华三、华为、思科 | 1台 |  |
| 2 | 接入交换机 | 1、★交换容量≥430Gbps、包转发率≥140Mpps（提供官网截图证明，以官网最小值为准） 2、★固化48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆SFP光口 3、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 4、★ 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 5、支持通过以太网口堆叠，最大堆叠台数>=9台 6、支持不低于10KV业务端口防雷能力，提供官网截图和链接 7、支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图和链接 | 华三、华为、思科 | 6台 |  |
| 3 | 模块 | 与核心交换机适配选型 | 华三、华为、思科 | 20个 |  |
| 4 | 服务器 | 1. ★非OEM 产品，2U机架式服务器，不低于2颗银牌2*4210R，64GB 内存，2*1.2TB SAS10K2.5盘位，冗余电源 2. 管理：配置独立的远程管理控制端口，提供统一的管理平台，支持同品牌服务器的硬件配置、微码、操作系统的统一管理，支持向上集成统一管理功能，可和VMware vCenter和Microsoft System Center做到集成，由vCenter、MSC直接管理硬件 3. 服务：提供3年7x24小时保修服务，3年硬盘不返还服务，原厂认证工程师提供上门验货及安装调试实施部署服务。 | 联想、戴尔、惠普 | 1台 |  |
| 5 | 机柜 | 42U | 图腾、凯图、岳丰 | 2个 |  |
| 6 | 辅材 | 管线及施工辅材 | 通用 | 1批 |  |
| 三、 | 门禁时钟支持系统 |
| 1 | 校时服务器 | 具有4种类型及以上的可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个及以上的RJ45输出接口、5对及以上的RS422/485接口、2个及以上的10GE输出接口、4个及以上的光口；支持4种类型以上的板卡排列组合； 具有至少1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口； 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务； ★支持闰秒显示和预告功能（需提供国家级检验检测的报告复印件并加盖公章，检测检验的报告要能体现相关技术参数，否则按不满足处理）； 支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备； ★支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间（需提供国家级检验检测的报告复印件并加盖公章，检测检验的报告要能体现相关技术参数，否则按不满足处理） ★支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微妙）（需提供国家级检验检测的报告复印件并加盖公章，检测检验的报告要能体现相关技术参数，否则按不满足处理） 至少支持512M容量； ★ （60±2）℃、2h，试验后功能应正常（需提供国家级检验检测的报告复印件并加盖公章，检测检验的报告要能体现相关技术参数，否则按不满足处理） ★需提供国家授时中心证书、中科计量院证书、校时管理平台软件软著 ★需提供设备生产厂家，针对本项目出具的授权文件； ★提供设备生产厂家原厂3年质保； | 海康威视、高基时间、北京创想 | 1台 |  |

附件二

南京梅山医院门禁系统报价单

项目号：MYXX-xxh2023-05                                            单位：万元

| 序号 | 名 称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 门禁主系统 |  |  |
| 2、 | 门禁网络支持系统 |  |  |
| 3、 | 门禁时钟系统 |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |
| 报价单位：（签字盖章） 日期： 联系人： 电话： 邮箱： |

附件：投标材料真实性声明

承诺书

南京梅山医院有限责任公司：

我公司针对贵院此次投标材料，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

公司（签章）

2023年 8 月3 日